## Slide 1: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Budapest Szakmérnöki 2012. márc. 8. – márc. 22. – ápr. 5.
tolnaibela@t-online.hu
Tolnai Béla
gépészmérnök
Műszaki-gazdasági elemzés II.

## Slide 2
tolnaibela@t-online.hu
Tolnai Béla (bemutatkozás)
  Tanulmányok
    Gépészmérnök
        (BME Gépészmérnöki Kar) 1971-1976
    Irányítástechnikai szakmérnök
        (BME Villamosmérnöki Kar) 1979-1980
    Szakinformatikus szak
        (ELTE Numerikus matematika ) 1989-1991
  Mivel foglalkoztam eddig?
    Folyamatirányítás, térinformatika, munkafolyamatok követése hálózati rekonstrukciótervezés, biológiai szűrés
  Munkahelyek
    22 évig Fővárosi Vízművek, majd kényszervállalkozó, most nyugdíjas

## Slide 3: Nem tudom mit tanultak a Műszaki gazdasági elemzés I-ben Nem klasszikus tananyag >>>> benyomások a pénzről inkább szemlélet átadás Nem vagyok tanár >>>> didaktika hiánya Szubjektív nézőpont, így vitatható is.
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 4: Bevezetés
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 5
tolnaibela@t-online.hu
Vízi közmű szolgáltatás
Víziközmű szolgáltatás = önfenntartó vállalkozás
Közgazdasági alaptétel:
  Nyereség = Árbevétel – Kiadás
    Nyereség = 0, ha nullszaldós a vállalkozás
    Árbevétel : bruttó árbevétel, nettó árbevétel (a költségek fedezete)
    Kiadás: a felmerülő költségek + hatósági díjak + beépített extra költségek
      Hatósági díjak:
        ÁFA, környezetterhelési járulék (ennek is van ÁFA-ja)
      Beépített extra költségek
        menedzsment díj, osztalék, működésre felélt bérleti díj
  Á [Ft] = a [Ft/m3] * Q [m3]
  Árbevétel = (víz+csatornadíj) * kiszámlázott vízmennyiség
  Q = Q (a) növekvő díjjakkal a vízfogyasztás csökken !!!!!!!!!!!!

## Slide 6
tolnaibela@t-online.hu
Vízi közmű „tévedések, felismerések”
A mérnökök tévesztése:
  Muszáj pénzről is beszélni.
Közgazdaszok, jogászok a láthatáron:
  A bevétel fix, a kiadás (bizonytalan >>> irányítható)
  Minden értelmes dologra van pénz!
  A leghatékonyabb költségcsökkentés az el nem végzett munka.
  Ha gond van, hát felértékeljük a vagyont.
Közgazdaszok, jogászok a láthatáron:

## Slide 7
tolnaibela@t-online.hu
Az egyensúlyából kibillentve

## Slide 8
tolnaibela@t-online.hu
Spirálok

## Slide 9
tolnaibela@t-online.hu
A bruttó árbevétel
Chart: 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
V+CS árbevétel | 165692346 | 169296430.2 | 381173781.6 | 373008525.6 | 370568914.8 | 373738116 | 384983268 | 378746605.2 | 385397587.2 | 382738773.6 | 3616959302.2 | 5251593847.5 | 6572389104 | 10368116577 | 12450938507.9 | 11485531600 | 21561882083 | 26558414658.3 | 30793767259.9 | 33532986188.8 | 40003304574.1 | 42715116586.8 | 46515895000 | 48842558805.6 | 57392829737.6 | 62671175104.38 | 63530211097.6 | 72432537996.48 | 74757628546.2 | 81976058955

## Slide 10
tolnaibela@t-online.hu
Vízfogyasztás/kiépített kapacitás

## Slide 11
tolnaibela@t-online.hu
Az örökség
A kutak és gépházak esetében a megváltozott munkaponti viszonyokhoz való illesztés relatíve könnyen megvalósítható, különösen akkor, ha a gépegységek hajtásszabályozottak. Bizonyos mértéken túl költséges gépcserére van szükség, de az illesztési feladat kisebb-nagyobb ráfordításokkal megoldható. A létesítmények felhagyása is része az eszköztárnak.
A bő hálózat szűkebbre szabása már sokkal nagyobb kihívást jelent. Az alacsony vízsebesség következtében jelentkező vízminőségi problémák miatt volna fontos a változtatás, az igényekhez való illesztés. A hálózat átalakítása azonban nem egyszerű feladat, amellett nagyon költséges is.
A medencék esetében látszólag pozitív álláspontra helyezkedhetünk. A lecsökkent vízigények jelentősen javították a víztartalékolási mutatót. A korábbi 30% körüli érték ma közel 70 % nagyságúra emelkedett, anélkül, hogy a mutató javítása érdekében bármi is történt volna.
A csődtömeget finanszírozni kell !!!!

## Slide 12
tolnaibela@t-online.hu
Kevés vagy sok víz?
Kisebb vízfogyasztás
Kevesebb bevétel >>> kompenzáljuk vízárral
Kisebb ökológiai lábnyom >>> való igaz, ez nem baj
Büdös csatornák >>> nem probléma, szagolgatjuk
Rekkenő hőség >>> kibírjuk
Kiszáradó parkok >>> sivatag van másutt is.
Elgörbülő sínek >>> majd lehülnek
A víz arra van, hogy használjuk !!!

## Slide 13
tolnaibela@t-online.hu
Zavaros (?) jogi környezet
Közbeszerzési Törvény
FIDIC piros könyv
FIDIC sárga könyv
EU-s pályázatok
  Vízminőségjavító program
  Közműolló szűkítése: csatornázási program
  Duna Stratégia

## Slide 14: Miről is lesz szó?
14
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 15
tolnaibela@t-online.hu
Tágabb értelmezés
Felosztás a felhasználás alapján
„Belsőleg” felhasználás esetén indokolt az ivóvízminőség
  ivás, főzés,
  mosás(?), mosogatás(?)
  mennyisége csekély
„Külsőleg” felhasználás esetén nem indokolt az ivóvíz minőség
  kocsimosás, öntözés
  mennyisége sok
Szürke szennyvíz
  (szappanos)
  alig szennyezett
  mennyisége sok, 5*
Fekete szennyvíz
  (fekáliás)
  erősen szennyezett
  mennyisége kevés
Ivóvíz
Szennyvíz
Elválasztott csatorna
  Szennyvíz hálózat
  Csapadékvíz hálózat
Egyesített csatorna
  Szennyvíz + csatornavíz együtt
Ivóvíz - Tisztavíz
Megelőzés szemlélet
Tisztítási igény szemlélet

## Slide 16: Üzleti folyamatok mérése, minősítése
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 17: Üzleti architektúra
17
tolnaibela@t-online.hu
Támogató tevékenységek
Alaptevékenység (üzemeltetés)
T á m o g a t á s i l á n c
É r t é k l á n c
A környezet
A fogyasztó
Víztermelés
Vízelosztás
Vízértékesítés
Globális menedzsment: Kommunikáció, Stratégiai tervezés, Jog, Belső ellenőrzés
Adminisztratív: menedzsment: Központi titkárság
Személyi ügyek: személyi fejlesztés, személyi adminisztráció, oktatás, szociális ügyek, üzemorvos
Pénzügy: gazdasági-pénzügyi tervezés, számvitel, kontrolling, beszerzés, eszköznyilvántartás
Ügyfélkapcsolat: ügyfélkapcsolat, leolvasás-számlázás
Műszaki tevékenység: hibajavítás, karbantartás, beruházás, műszaki tervezés

## Slide 18: Sommás stratégiai célok
18
tolnaibela@t-online.hu
Megelégedésére kiszolgálni a fogyasztót
A környezet megvédése
Hatékony működés
Jó együttműködés a tulajdonosokkal, hatóságokkal
Önkormányzatok
Fogyasztó
Környezet
Hatékonyság

## Slide 19: Környezetek
19
tolnaibela@t-online.hu
Fogyasztók
Nemzeti, regionális és helyi politika
Gazdasági környezet
Vízi közmű szolgáltatás
Környezeti források
  Víz, energia
Szolgáltatás
Ellenérték
Humán erőforrások
Technológiai elemek
Részvényesek

## Slide 20: Teljesítménymérési rendszerek
20
tolnaibela@t-online.hu
Összevetés
  az előző időszakkal
  a céllal
  más vállalatokkal

## Slide 21: Lépcsőzetes teljesítménymutatók
21
tolnaibela@t-online.hu
Elhárított üzemzavar
Elvégzett munka
Karbantartott eszközök
Beteljesült szolgáltatás
Diszpécser / operátor
Művezető
Területi vezető
Ágazati vezető

## Slide 22: Kérdések?
22
tolnaibela@t-online.hu
Hol állunk most ?
Hova akarunk eljutni ?
Hogyan juthatunk oda ?
Jelenlegi gyakorlat
Optimális
működés
Mai realitás Jövőkép
Üzleti
teljesítmény szint
Kiváló
Teljesítménynövelő stratégia

## Slide 23
tolnaibela@t-online.hu
Költségcsökkentési lehetőségek
Ha valami mért, az javul !
Üzemköltségek csökkentése
SCADA
Kockázatértékelés

## Slide 24
tolnaibela@t-online.hu
Információs rendszerek
SCADA
MIR
NC
CIS
Office
LIS
EIS
WMS
ERP
Feladat-csoport
Angol szóhasználat
Magyar megfeleltetés
AM/FM GIS
Automatic Mapping / Facilities Management
Geographic Information System
Térinformatika
NC
Network Calculation
Hálózatszámítás
SCADA
Supervisory Control and Data Acquisition
Technológia folyamatirányítás
LIS
Laboratory Information System
Laboratóriumi vízminőség
CIS
Customer Information System
Fogyasztói kapcsolatok
WMS
Work Management System (workflow)
Munkafolyamatok szervezése
ERP
Enterprise Resource Planning
Vállalati erőforrás tervezés
Office
Office
Irodatechnika
BP
Business Processes
Üzleti folyamatok

## Slide 25
tolnaibela@t-online.hu
Információs rendszerek (kialakulása)

## Slide 26
tolnaibela@t-online.hu
Gazdaságirányítási rendszerek
A SAP moduljai

## Slide 27: Minőségbiztosítás: ISO
27
tolnaibela@t-online.hu
VÍZSZOLGÁLTATÁS
Víz-
igény
tervezése
Víztermelés
Vízelosztás
Víz-
értékesítés
Üzemeltetés –
üzemirányítás –
vízminőség
biztosítása
Fenntartás:
Hibaelhárítás -
Karbantartás
Beruházás
FŐ FOLYAMAT (alaptevékenység)
TÁMOGATÓ FOLYAMATOK (támogató tevékenységek)
Ha a folyamatleírásoknak megfelelő az eljárás, a szolgáltatás minősége jó lesz. A tanúsítás és rendszeresen ellenőrzött megfelelés a minőség biztosítéka.

## Slide 28: Benchmarking
28
tolnaibela@t-online.hu
jó
elégtelen
Bench-mark = szintjel
Ha a teljesítményszint egy adott normaértéken felüli, a szolgáltatás minősége jó lesz.
A szintek lehetnek belsők (célok), lehetnek külsők (iparági átlag).

## Slide 29: Mutatószámok típusa
29
tolnaibela@t-online.hu
Típusok
  Leíró paraméterek, forrásváltozók
  Mutatószámok:
      amelyeket a vállalat működése révén megváltoztatni nem tud.
      pl.: fajlagos bekötés szám
  Teljesítmény indikátorok
            amelyeket a vállalat működése révén képes megváltoztatni.
            pl.: fajlagos bekötés szám
Indikátorok sajátsága
  Hard Jól mérhető pl.: fajlagos energiafelhasználás
  Soft Szubjektív pl.: fogyasztói elégedettség
Benchmarking
    forrásadatnak és képzett indikátornak is lehet.
Mutatók fontossága
  Lényeges mutatók pl.: kapacitáskihasználtság
  Hasznos mutatók pl.: ügyfélszolgálati válaszidő

## Slide 30: Benchmarking?
30
tolnaibela@t-online.hu
Mérhetjük magunkat az iparági átlaghoz kérdőívek
    A Közgazdasági Bizottság elképzelése
    Üzleti titok – ra hivatkozva nem adják ki az adatokat
    Nem mérik a mennyiségeket a cégek
Hasonlíthatjuk magunkat önmagunkhoz vállalati számok
    Ez jelenti a legkisebb problémát
Előírhatnak számunkra követelményeket adott határérték
    Az ANTSZ előírásai ilyenek,
    Egy OFWAT típusú minősítő szervezet kialakulására lehet számítani
Önként bevállalunk egyfajta színvonalat IWA számok
    A Műszaki Bizottság elébe menne a dolognak ?

## Slide 31: Benchmarking elvárásként
31
tolnaibela@t-online.hu
Karbantarási szint K1 / B1, K2 / B2
Időarányosan elvégzett munka E1 / K1, E2 / K2, E3 / K3
Villamos motorok

## Slide 32: Beruházási arányok
32
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 33: BW: Business Warehouse
33
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 34: Balanced Score Card
34
tolnaibela@t-online.hu
Kaplan & Norton 1996

## Slide 35: A stratégia lebontása
35
tolnaibela@t-online.hu
Jövőkép
Küldetés
Szolgáltatás
Folyamat
Részfolyamat
Tevékenység
Feladat
Stratégia
Pénzügyi teljesítmény
Üzleti folyamatok
Megújulás, növekedés
Fogyasztói elvárások
Ágazati mutatószámok
Szolgáltatási terület
lebontás
Ágazati mutatószámok
Szolgáltatási terület

## Slide 36: A stratégia lebontása
36
tolnaibela@t-online.hu
Jövőkép
&
Stratégia
Pénzügyi teljesítmény
Fogyasztói elvárások
Üzleti folyamatok
Megújulás és növekedés
Stratégiai cél
Mutatók
Elvárások
Akciók

## Slide 37: Hány mutató az üdvös?
37
tolnaibela@t-online.hu
Jövőkép
Küldetés
Szolgáltatás
Folyamat
Részfolyamat
Tevékenység
Feladat
Kiegyensúlyozott stratégiai mutató-szám rendszer
(BSC)
Üzleti folyamatok mérési szintjei
5-9 mérés /folyamat
10-20 mérés / nézőpont
1. folyamat
2. folyamat
n. folyamat
Pénzügyi teljesítmény
Üzleti folyamatok
Megújulás, növekedés
Fogyasztói elvárások

## Slide 38: Fogyasztói elvárások
38
tolnaibela@t-online.hu
Fogyasztói elvárások
Stratégiai cél
Mutatók
Elvárások
Akciók
A fogyasztók a környezet gazdáinak tekintenek
Az összes előírás betartása
A fogyasztók következetes és időben folyamatos szolgáltatás várnak el.
Válasz az ügyfél érdeklődésére
1 órán belül
Rendelkezzünk hatékony ügyfél tájékoztatással
Közterületi rend

## Slide 39: A stratégia lebontása
39
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 40: Teljesítménymérés= rendszer
40
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 41: Teljesítménymérés= rendszer
41
tolnaibela@t-online.hu
Stratégiai irány
Jövőkép, küldetés, értékek
Pénzügyi teljesítmény
Üzleti folyamatok
Megújulás, növekedés
Fogyasztói elvárások
Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám rendszer
(BSC)
Magasszintű üzleti stratégiák
Taktikai kezdeményezések
Programok, projektek, folyamatban lévő műveletek
Célok, akciók, mutatók, elvárások
Támogatás
Végrehajtás

## Slide 42: A kialakítás lépései
42
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 43: Szervezeti kérdések
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 44: Szervezeti felépítés (vertikális)
44
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 45: Szervezeti felépítés (horizontális)
45
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 46: Szervezeti felépítés (horizontális_2)
46
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 47: Az első számú vezető
47
tolnaibela@t-online.hu
A GANZ gépgyár történetének tanulságai vízgépész szemmel
Fáy Árpád és Józsa István
nyugdíjas gépészmérnökök
Mechwart András a gyár irányításában bevezette azt az alapelvet, hogy „operatív döntést csak mérnök hozhat”. Ezzel elérte, hogy a fontos döntéseket az egész folyamatot átlátó munkatársai hozták. Ez az elv különben természetes: Egy műszaki objektum (gép, gyár, erőmű) létrehozása és működtetése sok szakember munkáját igényli. Ezek között a mérnökök felelőssége az, hogy az objektum fizikailag megvalósítható (gazdaságosan gyártható) legyen, és teljesítse a feladatát (a garanciát). Ezért az egész folyamat központi embere a mérnök. Mivel a gyár egészét érintő legfontosabb operatív döntéseket a vezérigazgató hozza, az elvből az is következik, hogy „a vezérigazgató csak mérnök lehet”.

## Slide 48: Az FVM első számú vezetői
48
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 49: Szakmák
49
tolnaibela@t-online.hu
Építőmérnök Csőhálózat
Gépészmérnök Szivattyúzás
Villamosmérnök Kapcsoló-berendezések, telemechanika
Vegyész Víztisztítási technológia
Biológus Labor
Közgazdász kontrollig, könyvelés, pénzügy
Jogász munkajog, peres ügyek
Szamárlétra hadrafoghatóság 2 év után
Tapasztalat aktivitás és csőéletkor összevetése

## Slide 50: Térinformatika (Ábrázolások)
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 51
tolnaibela@t-online.hu
Ábrázolási módok
Működési terület
Működési vázlatok
Digitális térképek
Részletrajzok
Átnézetek,
áttekintések
Részletes
rajzok

## Slide 52: Zónavázlatok
52
tolnaibela@t-online.hu
Jellemzők (kovenciók):
a zónát szín jelzi
színváltás nyomásugrásnál lehet
a medencének zónaszíne van
a szivattyúzás színe nyomóoldali
a hálózat csak összefüggési jegyeket mutat
gondolkozás szállítómagsasságban
Cél:
a zónák definiálása (a szín rögzítése)
a víz útjának nyomonkísérése
Felhasználás:
SCADA tartalomjegyzék kép
Sématábla elem
PR célú szemléltető vázlat
A z-irányú ábrázolási mód magassági elrendezést mutat.
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 53: Zónaszínek
53
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 54: Lefolyásábrák
54
tolnaibela@t-online.hu
Jellemzők (kovenciók):
a gyűjtőkörzetet szín jelzi
Színváltás (SZVA) nyomásugrásnál lehet
a nyomott és gravitációs szakaszok elválnak egymástól
a hálózat csak összefüggési jegyeket mutat
gondolkozás vízmérlegben
Cél:
a zónák definiálása (a szín rögzítése)
a víz útjának nyomonkísérése
Felhasználás:
SCADA tartalomjegyzék kép
Sématábla elem
PR célú szemléltető vázlat
Sematikus ábrázolási mód amely a fő rendszerösszefüggéseket mutatja.
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 55: Térképi áttekintő rajzok
55
tolnaibela@t-online.hu
Jellemzők :
a zónaszínt örökíti a zónavázlatról,
ill. lefolyáaábrákról
fő vezetékkapcsolatokat ábrázol
  átmérő felírások (!?)
  átmérők vonalvastagságként (!?)
azonosak a jelkulcsok a zónavázlattal (!?)
tartalmazza a termelőkapacitásokat (!?)
gondolkozás térfogatáramban
Cél:
a térbeli elrendezés megmutatása
(hol található?)
Felhasználás:
SCADA tartalomjegyzék kép
Sématábla elem
PR célú falitérkép
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 56: A digitális térkép
56
tolnaibela@t-online.hu
Jellemzők :
örökíti a zóna és lefolyásvázlatok színeit (!?)
Nagy méretarány , pl.: M=1:500
  (alapvetően a rendelkezésre álló alaptérkép határozza meg)
Ábrázolja a geodéziailag bemért
  a hálózatot és szerelvényeit
  a technológiai létesítményeket (!?)
  a saját tulajdonú vagy saját kezelésű földrészleteket,
a „működési” jelkulcsok azonosak a zónavázlatéval (!?)
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 57: Részletrajzok
57
tolnaibela@t-online.hu
Típusai :
Technológiai létesítmények belső hidraulikai kapcsolási vázlatai
  (zónaszínezettek: !?)
  A SCADA-n technológiai sémaképek
  A digitális térkép létesítményeinek pontszerű kinagyításai
    (lehetnek csak képek (szkennelt állomány),
    de vektorgrafikusak is kapcsolódó adatbázissal
Technológiai létesítmények áramellátásának villamos egyvonalas kapcsolási vázlatai
  (feszültségszint színezettek)
  A SCADA-n villamos egyvonalas kapcsolási vázlatok a technológiai sémaképek párjaként kellen szerepeljenek
Hálózati csomóponti rajzok
  (zónaszínezettek)
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 58: Technológiai folyamatirányítás
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 59: SCADA: Supervisory Control and Data Aquisition
tolnaibela@t-online.hu
SCADA

## Slide 60
tolnaibela@t-online.hu
Jellemzés
Technológiai sémaképek
  hidraulikai sémaképek Létezik
  villamos üzemi sémaképek Hiányzik
Egyéb grafikus feldolgozások
  Nyomásvonalak (nyomásfelületek) Hiányzik
  Gépegységek jelleggörbéi Hiányzik
Eseménynapló Létezik
Analóg jelek idősorai Létezik
Táblázatok HIÁNYZIK
Részletes jelinformációk Kis részben megvan
Képgeneráló (sémaképek javítása, kiegészítése) Nincs lehetőség
Adatbázis bővítő eszközök (új jel létrehozása) Nincs lehetőség
A SCADA ismérvei

## Slide 61
tolnaibela@t-online.hu
SCADA áblázatok, pl.
A táblázat tulajdonságai:
  Annyi sora van ahány gépház (kút) létezik
  Paraméterként belépési szint rendelendő hozzá, azaz időtartományra vonatkozik.
  Mérési, kézi és számított adatokat is tartalmazhat
  Legfontosabb célja az összehasonlítás, ha tetszik: a bench-marking.
  Az összegzés lehet közbenső is
    pl. : Hálózatba táplált víz összesen, továbbemelt összesen, mindösszesen
  Az összesen sorban
    Extenzivek esetén összegzés van
    Intenzívek esetén átlagértékek szerepelnek
  Számítások kétfélék: leíró tábla szerint és csak a táblázatban elvégezve.

## Slide 62
tolnaibela@t-online.hu
Belépési szint
Belépés Adat | mérési ciklusonként | félóránként (óránként) | napvégén | hó végén | év végén
mérési pillanat érték |  |  |  |  | 
félórás (órás) adat |  |  |  |  | 
napvégi adat |  |  |  |  | 
havi adat |  |  |  |  | 
éves adat |  |  |  |  | 

## Slide 63
tolnaibela@t-online.hu
Analóg jelek
Inputok:
  MERESEK: (Kézzel pótolt adat)
  KEZI adatok
Képzett számok:
  SZÁMÍTOTT feldolgozások
Extenzív mennyiségek:
  integrálás
Intenzív mennyiségek:
  átlagolás

## Slide 64
tolnaibela@t-online.hu
Üzemoptimalizálás

## Slide 65
tolnaibela@t-online.hu
Eseménytér

## Slide 66
tolnaibela@t-online.hu
Globális /lokális optimum

## Slide 67: Vagyongazdálkodás
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 68: Vagyonelemek
68
tolnaibela@t-online.hu
Vagyonelem | Fő tárgyieszköz csoportok
Infrastruktúra vagy közmű vagyon | Csőhálózat
 | Technológia létesítmények
Működtető vagyon | 
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 69: Hierarchikus alábontás
69
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 70: A vezetékek csoportjai
70
tolnaibela@t-online.hu
Hálózat | Víz ágazat | Csatorna ágazat
Primer | Fővezeték | Főgyűjtő
Secunder | Elosztóvezeték | Mellékgyűjtő
Tercier | Bekötés | Bekötés

## Slide 71: Költségoptimum
71
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 72: Vagyongazdálkodás
72
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 73: A vagyongazdálkodás szereplői
73
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 74: A kockázat értelmezése
74
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 75: A kockázat meghatározása
75
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 76: A kockázati sorrend
76
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 77: A térinformatikai környezet
77
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 78: Az eredmények bemutatása
78
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 79: A vagyongazd. megvalósítása
79
tolnaibela@t-online.hu
ERP(Enterprise Resource Plannig): vállalati erőforrástervezés
AM, MM, IM/PS érintett SAP modulok
WMS (Work Management System) munkafolyamat követő rendszer
MIR (Műszaki Információs Rendszer) esetünkben a digitális térképi környezet

## Slide 80: Beruházások tervezése
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 81: Beruházási tervezés az időben
81
tolnaibela@t-online.hu
Beruházási tervek típusa | Időtáv | Felbontás
Távlati, stratégiai vagy hosszú távú terv | 15-20 év | 5 év
Középtávú terv | 3-5 év | 1 év
Operatív vagy éves terv | 1 év | 1 hónap
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 82: Beruházások típusa
82
tolnaibela@t-online.hu
Beruházások típusa | Meghatározás | Számviteli művelet
Fejlesztés vagy új beruházás | Új vagyontárgy létrehozása, amely még nem szerepel a Társaság főkönyvében | aktiválás
Rekonstrukció | A Társaság főkönyvében már nyilvántartott vagyontárgy cseréje, ill. olyan tevékenység, amely a meglévő vagyontárgy könyvszerinti értékét növeli | Selejtezés és aktiválás
Felújítás |  | ráaktiválás
Kutatási és kísérleti fejlesztés (K+F) | Beruházások műszaki előkészítéséül szolgáló, avagy a meglévő tárgyi eszközök műszaki állapotát vizsgáló alkalmazott kutatással vagy kísérleti fejlesztéssel járó tevékenység | aktiválás és/vagy költségelszámolás
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 83: Beruházási főcsoportok
83
tolnaibela@t-online.hu
Víz ágazat | Csatorna ágazat
1. HÁLÓZAT | 1. HÁLÓZAT
1.1. Hálózati műtárgyak | 1.1. Hálózati műtárgyak
1.2. Fő- és elosztóvezetékek | 1.2. Fő és mellékgyűjtők
1.3. Bekötővezetékek | 1.3. Bekötővezetékek
1.4. Fogyasztói vízmérés | 
2. VÍZTECHNOLÓGIAI LÉTESÍTMÉNYEK | 2. VÍZTECHNOLÓGIAI LÉTESÍTMÉNYEK
2.1. Kutak, vízkezelőművek | 2.1. Szennyvízátemelők
2.2. Vízkezelőművek | 2.2. Szennyvíztisztítóművek
2.3. Gépházak | 2.3.
2.4. Medencék | 2.4.
2.5. Védterületek, árvízvédelmi művek | 2.5.
2.6. Víztechnológiai gépek, berendezések | 2.6. Szennyvíz technológiai gépek, berendezések
2.7. Elektromos berendezés | 2.7. Elektromos berendezés
2.8. Kábelek | 2.8. Kábelek
2.9. Irányítástechnika | 2.9. Irányítástechnika
3.10. Nyilvántartás | 3.10. Nyilvántartás
3.11. Vagyonvédelem | 3.11. Vagyonvédelem
3. TÁMOGATÓ TERÜLETEK | 3. TÁMOGATÓ TERÜLETEK
3.1.Hírközlés, adatátvitel | 3.1.Hírközlés, adatátvitel
3.2. Informatika (hardware, software, adat) | 3.2. Informatika (hardware, software, adat)
3.3. Gépek, műszerek, szerszámok | 3.3. Gépek, műszerek, szerszámok
3.4. Járművek, munkagépek | 3.4. Járművek, munkagépek
3.5. Üzleti felszerelés | 3.5. Üzleti felszerelés
3.6. Kis értékű tárgyi eszköz | 3.6. Kis értékű tárgyi eszköz
3.7.Biztonságtechnika és vagyonvédelem | 3.7.Biztonságtechnika és vagyonvédelem
3.8. Nem víztechnológiai létesítmények | 3.8. Nem víztechnológiai létesítmények
4. BERUHÁZÁSI TERV TECHNIKAI | 4. BERUHÁZÁSI TERV TECHNIKAI
4.1. Beruházás előkészítés a következő évre (tervezés, geodéziai bemérés) | 4.1. Beruházás előkészítés a következő évre (tervezés, geodéziai bemérés)
4.2. Tartalék | 4.2. Tartalék
5. IDEGEN FORRÁSÚ BERUHÁZÁSOK | 5. IDEGEN FORRÁSÚ BERUHÁZÁSOK
5.1. Új bekötés | 5.1. Új bekötés
5.2. Átvett pénzből való csőfektetés | 5.2. Átvett pénzből való csatornafektetés
6. KUTATÁS-FEJLESZTÉS | 6. KUTATÁS-FEJLESZTÉS
6.1. Kutatás-kísérleti fejlesztés | 6.1. Kutatás-kísérleti fejlesztés
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 84: Beruházási terv. módszertana
84
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 85: Munkafolyamatok
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 86: Munkafolyamatok
86
tolnaibela@t-online.hu
Mf. követés Mf. szervezés
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 87: Az elvégzendő munkák
87
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 88: Ágazatok
88
tolnaibela@t-online.hu
Ágazat | Technológiai felosztás
Víz | Ivóvíztermelés (Vízbeszerzés, vízkezelés)
 | Ivóvíz elosztás
 | Ipari vízellátás
Csatorna | Szennyvízelvezetés
 | Szennyvíztisztítás (Szennyvíz hasznosítás
Fürdő | --
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 89: Munkák számviteli szempontból
89
tolnaibela@t-online.hu
Tétel |  | Finanszírozás | Műszaki-gazdasági tervezés | Munkavégzés ütemezése | Munkavégzés célja
Fenntartás | Hibajavítás (üzemzavar) | Költségből | Bázis alapon | Azonnali | Hibaelhárítás
 | Hibajavítás (halasztható) |  |  | Halasztható | 
 | Üzemeltetés |  | Tételes | Tervezett | Állapotmegőrző, állapotjavító rehabilitácó
 | Karbantartás |  |  |  | 
Beruházás | Felújítás | Beruházásból |  |  | 
 | Rekonstrukció |  |  |  | 
 | Fejlesztés |  |  |  | Bővítés

## Slide 90: Területi felosztások
90
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 91: Zónák és gyűjtőkörzetek
91
tolnaibela@t-online.hu
A nyomásövezet a hálózat azon lehatárolt része, amely más hálózatrészekhez nyomásugráson keresztül csatlakozik. A nyomásugrást legtipikusabban egy nyomásfokozó szivattyú vagy egy lezárt zár az ún. zónazár valósítja meg. A nyomásövezet energetikailag önállóan értékelhető és vízmérleget definiálunk rajta.
A gyűjtőkörzet a szennyvízelvezető hálózat azon lehatárolható része, amely más hálózatrészekre nyomásugráson keresztül csatlakozik. A nyomásugrást a szennyvízátemelő vagy elválasztó zár valósítja meg. A szennyvízelvezetési zónára értelmes a vízmérleg és az energiamérleg.

## Slide 92: Költséghelyek képzése
92
tolnaibela@t-online.hu
Hálózat: Hzzkk
H= hálózat
zz= zóna azonosító
kk= kerület(település) azonosító
Létesítmény: Liiooo
L= létesítmény, amely egy zónán településen található
i= létesítmény típus (gh, medence, szv.átemelő, stb.
ooo = létesítmény azonosító
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 93: A hálózati munkák megoszlása
93
tolnaibela@t-online.hu

## Slide 94: Munkafolyamatok
94
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 95: Átfutási idők
95
tolnaibela@t-online.hu
Időpontok | Jel | Tartomány a munkalapon | Időpont képzés
Felvéve | T1 | Munkafelvétel | Gépi
Kivizsgálva | T2 | Munkafelvétel | Gépi
Munkafelvétel vége | T3 | Munkafelvétel | Gépi
Munkavégzés kezdve | T4 | Hálózati munka | Gépi
Munkavégzés vége | T5 | Hálózati munka | Gépi
Helyreállítás megrendelve | T6 | Burkulat helyreállítás | Gépi
Helyreállítás befejezve | T7 | Burkolat helyreállítás | Gépi
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 96: Hibabejelentések fogadása
96
tolnaibela@t-online.hu
Diszpécser Kontakt Center
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 97: Diszpécser: SCADA és WMS együtt
97
tolnaibela@t-online.hu
Diszpécser Szolgálat
SCADA
WMS
Alapelv:
vízellátási panasz mindegy, hogy hálózati üzemzavartól vagy áramkimaradástól van. A fogyasztót ez nem érdekli. Előnyös, ha a probléma egy szervezeten belül rövidrezárt
Technológiai folyamatirányító
diszpécser
Munkafolyamat irányító
diszpécser
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 98: A GPS használata
98
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 99: Hálózati munkafolyamat
99
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 100: A munka folytatása
100
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 101: Létesítményi munkafolyamat
101
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 102: Vízmin. mérés munkafolyamat
102
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 103: Vízmérőcsere munkafolyamat
103
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 104: IT help desk munkafolyamat
104
tolnaibela@t-online.hu
Mit, mikorra, nem csinálunk meg !
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 105: Vízmérleg
105
tolnaibela@t-online.hu
Fogyasztói terhelés:
Havi vízmérleg:
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 106: Vízmérleg (IWA ajánlás)
106
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 107: Nyomásmenedzsment
107
tolnaibela@t-online.hu
Cél: a hálózati nyomás (lokális) csökkentése
Megvalósítás
  hálózati átalakítás: zónán belül szektorosítással
  nyomáscsökkentő beépítés
  Távfelügyelt és távműködtetés
Előnyök/hátrányok:
  Végágak keletkeznek
  Lecsökken a hálózati vízsebesség
  Bevétel kiesés (nyomásfüggő rákényszerített hányad elvész)
  Energia megtakarítás, ha a gépházi oldalon avatkozunk be.
  Kevesebb szivárgás
  Csővezetéken alacsonyabb mechanikai igénybevétel
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 108: Vízveszteség elemzés
108
tolnaibela@t-online.hu
Cél: a veszteségek feltárása
Megvalósítás
  hálózati leszakaszolás: zónán belül szektorosítással
  áteresztő zárak cseréje
  betáplálás tűzcsapon át
  éjszakai minimum fogyasztás figyelése
  csak kisvezetékek szivárgáskeresésére alkalmas
Előnyök/hátrányok:
  Felesleges zárcsere
  Ráfordítás sok / haszon csekély
  Nagy kárt okozó helyen indokolt csak
    (műemlékek, metró, aluljárók, stb.)
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 109: Vízigények
109
tolnaibela@t-online.hu
Notes: Az első lépés: a dimenzió mátrix felírása
12 dimenziós változó
Itt most a dimenzió és eredmény mátrix is látható.

## Slide 110: A bruttó árbevétel
110
tolnaibela@t-online.hu
Chart: 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
V+CS árbevétel | 165692346 | 169296430.2 | 381173781.6 | 373008525.6 | 370568914.8 | 373738116 | 384983268 | 378746605.2 | 385397587.2 | 382738773.6 | 3616959302.2 | 5251593847.5 | 6572389104 | 10368116577 | 12450938507.9 | 11485531600 | 21561882083 | 26558414658.3 | 30793767259.9 | 33532986188.8 | 40003304574.1 | 42715116586.8 | 46515895000 | 48842558805.6 | 57392829737.6 | 62671175104.38 | 63530211097.6 | 72432537996.48 | 74757628546.2 | 81976058955
Notes: A vízdíjon keresztül a fogyasztók kifosztása csak fokozódik.
Az ábra hatásvadász, mert nem korrigál az inflációval és a csatornajováírással.
De érdemes elképzelni azt a görbét, amikor a fogyasztó visszakap.

## Slide 111
111
tolnaibela@t-online.hu
Köszönöm a figyelmet !
Notes: Csak a szembemenést vállalom.
A zsenialitás a professzor asszony előadásában keresendő.